## Slide 1: 电路分析基础（上册）

## Slide 2
第一章 集总参数电路中电压、电流的约束关系
第二章 网孔分析和节点分析
第四章 分解方法及单、双口网络
第五章 电容元件和电感元件
第六章 一阶电路
第七章 二阶电路
第三章 叠加方法与网络函数
第一篇 总论和电阻电路的分析
第二篇 动态电路的时域分析

## Slide 3: 第一章 集总参数电路中电压、电流的约束关系
1.1 电路及集总电路模型
1.2 电路变量--电流、电压及功率
1.3 基尔霍夫定律
1.4 电阻元件
1.5 电压源
1.6 电流源
1.8 分压公式和分流公式
1.7 受控源
1.9 两类约束 KCL、KVL方程的独立性
1.10 支路分析
*1.11 建模的两种方法 二极管模型
Notes: 该片是＜第一章＞的索引和简介

## Slide 4
一、电流的参考方向
<1> 在电路分析中，电路中标出的电流方向都是参考方向。
<2>算得结果的正负号配合参考方向就可确定真实方向，但不要把参考方向改为真实方向。
i
§1-2 电路变量--电流，电压及功率
电压参考方向：与电流一样，电压也需要参考方向：
u(t)
电压参考方向也称为参考极性，按所设参考方向进行计算
如果求出 uab>0 ，则 真实方向与参考方向一致。
如果求出 uab<0 ，则 真实极性与参考极性相反。
+
－
a
b
uab
+
-
二、电压的参考方向
Notes: 电流的参考方向

## Slide 5
三 、关联参考方向
关联参考方向的规定：电流由高电位流向低电位。
关联参考方向：对某个元件而言，电流参考方向与
电压参考方向一致。
关联参考方向
i1
u
+
-
a
b
非关联参考方向
i2
a
u
+
-
b
注意:电路理论的定律和公式是在规定参考方向下得到的，参考方向改变，公式也要作相应变化。例如欧姆定律，功率计算等
Notes: 关联参考方向

## Slide 6
§ 1.3 基尔霍夫定律
基尔霍夫定律包含基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。分别反映集总电路中电流和电压遵循的基本规律。
由于电流的连续性，流入任一节点的电流之和必定等于流出该节点的电流之和。
注意电流的正负号！！！
对回路adbca而言,由于电位的单值性,若从a点出发,沿回路环行一周又回到a点,电位的变化应等于零。
注意电压的正负号！！！

## Slide 7
§1.7 四种受控源
受控电压源的端口电压、受控电流源的端口电流不是定值，而是受其它支路电压或电流的控制，即是与控制电路电压，电流相关的。
电压控制电压源 VCVS
+
u1
-
+
-
μu1
i1
i2
u2
+
-
电流控制电压源 CCVS
+
u1
-
+
-
ri1
i1
+
u2
i2
-
电流控制电流源 CCCS
+
u1
-
ai1
-
i1
i2
电压控制电流源 VCCS
+
u1
-
gu1
i1
+
-
i2
u2
+
u2

## Slide 8: §1-8 两类约束，KCL与KVL方程的独立性
一. 两类约束：
:
0
1
=
å
=
n
i
i
KCL
节点电流方程
0
:
1
=
å
=
n
u
u
KVL
回路电压方程
拓扑约束
根据两类约束可列出足够的方程，以求出所需的电压、电流。
VCR ( 元件的伏安特性 ) 元件约束
二. 2b法
设一个电路有b条支路，n个节点，m个网孔。如果以支路电流和支路电压为变量列方程组求解,理论上需要列2b个方程。
KCL（n-1）+KVL（m）+VCR（b）

## Slide 9
1. 支路电流法
以支路电流为求解变量列方程组求解称为支路电流法。
如图所示，由KCL列出3个独立方程，而由KVL列出的3个回路电压方程，方程中的电压由电流表示
i1+i5+is=0
-i1+i2+i3=0
-i2+i4-is=0
R1i1+R3i3-us=0
R1i1+R2i2-u6=0
R2i2+R4i4-R3i3=0
此例中is已知，不需要第6个方程，且第6个方程中u6未知。
§1-10 支路分析（1b 法）
由方程组可解出支路电流，进而求解支路电压。
+ u6 -
1
2
3
4
i5
i3
i4
i2
i1
+ u1 -
+ u2 -
us
+
-
u3
+
-
u4
+
-
is
R4
R3
R1
R2

## Slide 10
2. 支路电压法
以支路电压为求解变量列方程组求解，支路电流由支路电压表示。
u1+u3-us=0
u1+u2-u6=0
u2+u4-u3=0
u1/R1+i5+is=0
-u1/R1+u2/R2+u3/R3=0
-u2/R2+u4/R4-iS=0
由上述方程组可解出支路电压，进而求解支路电流。
+ u6 -
1
2
3
4
i5
i3
i4
i2
i1
+ u1 -
+ u2 -
us
+
-
u3
+
-
u4
+
-
is
R4
R3
R1
R2

## Slide 11: 第二章 网孔分析和节点分析
2.1 网孔分析
*2.5 晶体管的大信号模型（选读）
2.2 节点分析
2.3 含运算放大器的电阻电路
2.4 电路的对偶性

## Slide 12
求解量 (未知数)：网孔电流
§2-1 网孔分析
网孔分析法是以网孔电流为未知量，利用KVL定律列出方程组，进而求得电路响应的分析方法。
求解量数目(方程数)：网孔数 m
求出网孔电流，即可方便地求得各支路电流。
列方程依据： KVL定律
+
–
R4
R6
R3
i3
iC
i1
iA
iB
i4
i6
R5
i5
+ −
− +
US1
US2
+
–
US3
US4
R1
R2
i2
1 自电阻×网孔电流＋互电阻×相邻网孔电流=网孔中电压源电压升的代数和。
2 自电阻总为正值。互电阻则有正有负，两网孔电流流过互电阻时，方向相同则取正, 方向相反则取负。

## Slide 13: §2-2 节点分析
求解量 (未知数)：节点电压 (位)
节点分析法是以节点电压 (位)为未知量，利用KCL列出方程组，进而求得电路响应的分析方法。
求解量数目(方程数)：节点数 n−1
求出节点电压，即可方便地求得各支路电压。
列方程依据： KCL定律
G5
G1
G3
G2
G4
iS
i1
i2
i5
i4
1
2
3
4
i3
1. 自电导×节点电位 + 互电导×相邻节点电位 = 流进该节点的电流源电流代数和。
2. 自电导均为正值，互电导均为负值。
0
)
(
3
5
4
3
2
3
1
5
=
+
+
+
-
-
u
G
G
G
u
G
u
G
0
)
(
3
3
2
3
2
1
1
1
=
-
+
+
+
-
u
G
u
G
G
G
u
G
)
(
3
5
2
1
1
5
1
=
-
-
+
i
u
G
u
G
u
G
G
s

## Slide 14
2.3.2 集成运放的电压传输特性和分析依据
1. 运放的电压传输特性
实
际
运
放
理
想
运
放
定义：uo= f ( ud )，其中 ud = u+ – u–
UOM
–UOM
uo
ud
0
UOM
–UOM
Uim
–Uim
ud
uo
0
ud
uo
u+
+
u–
–
+

+
–
线性区
非线性区

## Slide 15
运放工作在线性区的分析依据有2条
相当于两输入端之间短路。
对于理想运放 rid  
即 u–  u+
相当于两输入端之间断路。
有 ii  0
（2）“虚短路”原则
（1）“虚断路”原则
对于理想运放 Auo  ，ui  0
运放在线性区
符合运算关系
uo= Auo ui
uo
=
ui
–
u
+
=
u
Auo
–
+
ii
ui
rid
uo
–

+
–
+
+
ii
ui
uo
–

+
–
+

## Slide 16: 第三章 叠加方法与网络函数
3.1 线性电路的比例性 网络函数
3.2 叠加原理
3.3 叠加方法与功率计算
3.4 数模转换器的基本原理
3.5 晶体管的小信号模型

## Slide 17
比例性（齐次性）
在单一激励的线性、时不变电路中，激励增大多少倍，响应也增大相同的倍数。这样的性质称为比例性或齐次性，它是“线性”的一个表现。
3.1 线性电路的比例性 网络函数
在多个独立电源，线性受控源和线性无源元件共同组成的线性电路中，某一支路的电压（或电流）等于每一个独立电源单独作用时，在该支路上所产生的电压（或电流）的代数和。
3.2 叠加原理
求功率不能采用功率直接叠加!

## Slide 18
2. 独立源可以单独作用，受控源不可以单独作用，独立源单独作用时受控源要保留在电路中。
3. 电路中的响应等于每一个独立电源单独作用时响应的代数和，注意电流的方向和电压的极性。
1. 叠加原理只适用于线性电路，只能用来叠加计算电流和电压，不能用来直接叠加计算功率。
应用叠加原理注意以下几点：
各个独立电源单独作用时，某一支路的电流（或电压）分量的参考方向与叠加后的总电流（或总电压）的参考方向要尽量选取一致。（一致时，叠加式前面取正号，不一致时前面取负号）

## Slide 19
第四章 分解方法及单、双口网络
§4-1 分解的基本步骤
§4-2 单口网络的电压电流关系
§4-4 单口网络的等效电路
§4-3 单口网络的置换—置换定理
§4-8 最大功率传递定理
§4-5 一些简单的等效规律和公式
§4-6 戴维南定理
§4-7 诺顿定理
§4-12 端接双口
§4-9 T形网络和Π形网络的等效变换
§4-10 双口网络的电压电流关系
§4-11 互易双口 对称双口

## Slide 20
§4-2 单口网络的电压电流关系
确定单口网络伏安关系常用的三种方法:
1. 列电路的方程，求 u、i 关系；
2. 端钮上加电流源，求输入端电压，得到 u、i 关系；
3. 端钮上加电压源，求输入端电流，得到 u、i 关系。
例：求图示单口网络的VCR。
（1）列电路KVL方程：
U = R2 I + (  I  IS ) R1  US
=  (R1+R2) I  R1IS  US
解：
单口网络的VCR只取决于单口本身的性质，与外接电路无关。如同10Ω的电阻元件，其VCR总是u=10i一样。
R2
R1
U
IS
I


US



## Slide 21
三. 求单口网络的等效电路
求某一单口网络的等效电路，实质上是求该单口网络端口的VCR。
不含独立源，仅含受控源和电阻的单口网络，亦可以等效为一个电阻。这是一般规律，是可以证明的。
不含独立源，仅含电阻的单口网络，可以等效为一个电阻。
仅含受控源和电阻的单口网络，等效电阻可能为一个负电阻。
1. 不含独立源的单口网络
结论： 不含独立源的单口网络，均可以等效为一个电阻
N0
R

## Slide 22
结论： 含独立源的单口网络，能够等效为一个电压源与电阻串联的电路（戴维南等效电路） ，也能够等效为一个电流源与电阻并联的电路（诺顿等效电路） 。
R

+
US
R
IS
N
戴维南定理
戴维南
等效电路
诺顿
等效电路
诺顿定理
2. 含独立源的单口网络

## Slide 23
§4-5 一些简单的等效规律和公式
（1）两电压源的串联
（2）两电压源的并联
教材中共总结了12种简单而重要的情况：
若US1≠US2，则
违背KVL，无解

+

+
US1
US2

+
US
US=US1=US2

+

+
US1
US2

+
US
US=US1+US2

## Slide 24
（3）两电流源的并联
（4）两电流源的串联
若 IS1≠ IS2，则
违背KCL，无解
IS1
IS2
IS=IS1=IS2
IS
IS=IS1+IS2
IS
IS1
IS2
（5）两电阻的串联
（6）两电阻的并联
R =R1+R2
G =G1+G2

## Slide 25
（7）电压源与电流源的并联
（8）电压源与电阻的并联
（9）电流源与电压源的串联
（10）电流源与电阻的串联
与电流源串联
的元件称为多
余元件，多余
元件可短路。
IS
IS
多余元件
可以短路
与电压源并联的元件是多余元件，可开路

+
US

+
US
多余元件
可以开路

## Slide 26
（11）电压源与电阻的串联
（12）电流源与电阻的并联
注意
变换前后uS和iS的方向
实际电压源模型与实际电流源模型的等效变换
uS = iS RS
内阻改并联
iS =
uS
RS
内阻改串联
i
b
uS
u
RS
RL
+
_
+
_
a
i
u
RL
RS
+
–
iS
RS
u
a
b
理想电压源与理想电流源不能等效变换

## Slide 27
实际电压源模型与实际电流源模型的等效变换
实际电压源模型和实际电流源模型的外特性是相同的。因此两种模型相互间可以等效变换。
uS = iS RS
内阻改并联
iS =
uS
RS
内阻改串联
i
b
uS
u
RS
RL
+
_
+
_
a
i
u
RL
RS
+
–
iS
RS
u
a
b
i=iS – u/RS
i
iS
0
u
u=uS – RSi
u
uS
0
i

## Slide 28: §4-6 戴维南定理
1. 戴维南定理的内容
含电源和线性电阻、受控源的单口网络 N，就其端口来说，可等效为一个电压源串联电阻支路。电压源的电压等于该网络 N 的开路电压 uOC；串联电阻R0等于该网络中所有独立源为零值时所得网络N0的等效电阻 。
R0

+
uOC
N
戴维南
等效电路
N

+
uOC
N0
R0

## Slide 29: §4-7 诺顿定理
1. 诺顿定理的内容
由线性电阻、线性受控源和独立源组成的线性单口网络 N，就其端口来看，可以等效为一个电流源与电阻并联的组合。电流源的电流等于网络N的短路电流 iSC；电阻等于网络中所有独立源为零值时的入端等效电阻。
N
诺顿等效电路
N0
R0
iSC
N
iS = iSC
R = R0
R
iS

## Slide 30
小结
(2) 求有源单口网络N的开路电压 UOC 或短路电流 ISC ;
1. 戴维南定理：
任意线性有源单口网络可以用电压源UOC串电阻R0来等效代替;
诺顿定理：
任意线性有源单口网络可以用电流源 ISC 并电阻R0来等效代替。
2. 利用戴维南定理或诺顿定理求解电路的步骤
(1) 将欲求支路的电路元件去掉, 其余部分作为有源单口网络N;
(3) 将 N 除源, 使其成为无源单口网络 N0, 求等效电阻R0 ;
(4) 将原支路接在戴维南(诺顿)等效电路上, 求电量 I (U ) 。

## Slide 31
求 uOC、iSC 可用所学过的所有方法：如节点分析法、网孔分析法、叠加原理、支路电流法、分压/分流公式等等。
(2) 求 R0 的方法
★ 单口网络中所有独立源为零值，用串并联公式化简；
★ 单口网络中所有独立源为零值，端钮上加电压源 u
(或电流源 i )，求入端电流 i (或端钮电压 u)；
★ 开路电压比短路电流
(3) 含受控源电路的分析方法
★ 控制量和被控制量要在同一部分（明确的单口网络）。
★ 求等效电阻时要计入受控源的作用，独立源为零值时，
受控源要保留。
★ 求 R0 时只能用外加电源法和开路电压除以短路电流法。
3. 利用戴维南定理或诺顿定理求解电路的方法

## Slide 32: §4-8 最大功率传递定理
一个含源单口网络总可以化简成戴维南或诺顿等效电路。
R0+ RL – 2RL = 0
结论：RL = R0 时获得最大功率
若 UOC、R0不变，RL可变
由分子 = 0，得
i
+
–
UOC
R0
RL
p有一个极大值
RL
p
0

## Slide 33
第五章 电容元件和电感元件
§5-1 电容元件
§5-4 电容的储能
§5-3 电容电压的连续性质和记忆性质
§5-5 电感元件
第二篇 动态电路的时域分析
§5-7 电容与电感的对偶性 状态变量
§5-2 电容的VCR
§5-6 电感的VCR

## Slide 34
1. 微分关系
关联参考方向
非关联参考方向
(1) i(t)与u(t)的变化率 成正比，不是与u(t)成比例。
(2) i(t)为有限值，则 为有限值，即 u(t) 不能跃变。
i(t)
C
–u(t) +
非关联参考方向
注意：
§5-2 电容的VCR
i(t)
C
+ u(t)–
关联参考方向
6-2

## Slide 35
2. 积分关系
u(t0) — 电容电压初始值
电容电压 u(t) 取决于从– 到 t 所有时刻的电流值。
u(t)具有“记忆”电流的作用，C为“记忆”元件，又称惯性元件。
由
有
若 t0 = 0，则有
i(t)
C
+ u(t)–
关联参考方向

## Slide 36
§5-3 电容电压的连续性质和记忆性质
电容电压u(t)的连续性质表述如下：
10
0
2
i /mA
–5
t (s)
4
8
20
0
2
u /V
t (s)
4
8
1. 电容电压的连续性质
当电容电流 i (t) 不连续时，
电容电压 u (t) 是连续的。
当电容电流 i (t) 在闭区间 [ ta, tb ]内为有界的，则电容电压 u(t) 在开区间 ( ta, tb ) 内为连续的。特别是，对任意时刻 t，且 ta < t < tb ，有
uC (t-) = uC (t+)
文字表述为：电容电压 uC 不能跃变。

## Slide 37
2. 电容电压的记忆性质
由
可知：电容电压的大小取决于电容电流的全部历史，所以说电容电压具有“记忆”电流的性质。
关系式
是更具有实际意义的、反映电容电压“记忆”性质关系式。
在分析 t ≥ t0、含电容元件的动态电路时，电容电压初始值是一个必备的条件，即必须考虑 u (t0) 对电路响应的影响，因此，这是一个非常重要的概念。
6-3

## Slide 38
3. 电容初始电压 uC (t0) 的等效电路
t ≥ t0
uC (t0) = U0
C
+
uC(t)
–
N
结论：可将电压初始值 uC (t0) = U0的电容等效为一个未充电的电容与电压源U0 的串联。
6-3
注意U0
的方向
+
u1(t)
–
u1(t0) = 0
C
+
uC(t)
–
N
+
U0
–

## Slide 39
某一时刻t 的电容电压反映该时刻储能状况，电容电压的连续性和记忆性均来自电容的储能本性。
（b）由状态变量可确定电路中任一变量(见下章)。作为状态变量，uC是分析含电容动态电路时的主要对象。
电容是储存电场能的元件。某时刻储能为
电容电压属动态电路分析中的状态（state）变量。
它满足：
（a）给定初始状态[即uC(0)]和所有t≥0的输入[即i(t)]就能确定在t≥0时的状态[即uC(t)]。见VCR的积分形式。
§5-4 电容的储能

## Slide 40
1. 微分关系
关联参考方向
非关联参考方向
(1) u(t)与i (t)的变化率 成正比，而与 i (t)的数值无关。
(2) u(t)为有限值，则 为有限值，即 i (t) 不能跃变。
注意：
§5-6 电感的VCR
+ u(t) -
关联参考方向
i(t)
L
- u(t) +
非关联参考方向
i(t)
L

## Slide 41
2. 积分关系
i(t0) — 电感电流初始值
若 t0 = 0，则有
电感电流 i(t) 取决于从 - 到 t 所有时刻的电压值。
i(t)具有“记忆”电压的作用，L为“记忆”元件，也称惯性元件。
由
有
+ u(t) -
关联参考方向
i(t)
L
6-6

## Slide 42
电 容 元 件 | 电 感 元 件
q (t) = C uC(t) |  (t) = L iL(t)
pC(t) = uC(t)  iC(t) | pL(t) = uL(t)  iL(t)
电流为有限值时, 电压不能跃变 | 电压为有限值时, 电流不能跃变
+ uL -
iL
L
iC
C
+ uC -
电容与电感的对偶性

## Slide 43
第六章 一阶电路
§6-1 分解方法在动态电路分析中的运用
§6-2 零状态响应
§6-4 零输入响应
§6-3 阶跃响应 冲激响应
§6-5 线性动态电路的叠加原理
§6-6 三要素法
§6-7 瞬态和稳态
*§6-8 子区间分析----方波激励的过渡过程和稳态

## Slide 44
电容电压、电感电流的连续性，即
关键概念
其他电流、电压，特别是
不一定是连续的。
换路定律：换路瞬间（t=0时刻），电容电压和电感电流是连续的（不发生突变）

## Slide 45
RC电路的零状态响应
零状态响应是指换路前电容元件未储有能量, uC(0–)=0，由电源激励在电路中所产生的响应。
分析RC电路的零状态响应，实际上就是分析它的充电过程。
下图中，t=0时开关S由b点合向a点，称为换路。相当于输入一个阶跃电压u，其表示式为
u=
0 t <0
US t >0
o
US
u
t
阶跃电压
§6-2 零状态响应
R
C
R1
t=0
b
a
+
-
US
i
S
uC
+
-

## Slide 46
如图所示RL电路t≥0时的零状态响应反映电感储能从无到有的增长过程，即iL(t) 从零增长到直流稳态值US /R的过程——按指数律增长。
RL一阶电路的零状态响应iL(t)
US /R 为iL(t) 最终将达到的稳态值。

## Slide 47
4. 一阶电路的零状态响应是输入的线性函数。输入扩大k倍，零状态响应也扩大k倍。如有多个直流独立电源作用，也可用叠加定理来求零状态响应。
2. uC(t)、iL(t) 零状态响应由零向稳态值按指数规律上升，τ越小，上升越快。
3. 求出uC(t)、iL(t)，根据置换定理，电容用电压值为uC(t)的电压源置换，电感用电流值为iL(t)的电流源置换，在置换后的电路中求其它电压和电流。
5. 如果是非直流激励电路，则需列微分方程求解。
1.恒定输入（直流激励）下，一阶电路的零状态响应
RC电路
 = RC
uC(t) = uC(∞) (1-e
) t≥0

- —
t
RL电路
iL(t) = iL(∞) (1-e
) t≥0
t
- —

 = — = GL
L
R
零状态响应小结

## Slide 48
一阶电路的零输入响应代表了电路的固有性质，又称为固有响应，特征根 s=－1/又称为固有频率。
一阶电路的零输入响应是按指数规律衰减的，衰减的快慢由时间常数τ决定，τ越小，衰减越快。
求出uC(t)或iL(t)再根据置换定理，用电压为uC(t)的电压源置换电容，用电流值为iL(t)的电流源置换电感，在置换后的电路中求其他电压电流。
线性一阶电路的零输入响应是初始状态的线性函数，即初始状态增大 k 倍，零输入响应也增大 k 倍。
零输入响应小结
1. 一阶电路的零输入响应
RC电路：
t≥0
 =RC
uC(t)=uC(0)e
- —

t
RL电路：
t≥0
 = — = GL
L
R
iL(t) = iL(0)e
- —

t

## Slide 49
（a）全响应=零状态响应+零输入响应
t≥0(t=0为初始时刻)时，叠加原理可表达为
（b）零状态响应线性
（c）零输入响应线性
§6-5 线性动态电路的叠加原理

## Slide 50
只含有一个储能元件或可等效为一个储能元件的线性电路，称为一阶线性电路，其微分方程都是一阶常系数线性微分方程。
对于一阶线性电路，在直流激励作用下，电路的响应是由稳态分量(包括零值)和暂态分量两部分相加而得，写成一般式子，则为
f (t) = f ´( t ) + f ″( t ) = f () +Ae –t /
式中f (t)是电压或电流， f ()是稳态分量(即稳态值), Ae –t /是暂态分量,若 f(0+)为初始值,则得A= f(0+) –f ()
于是
f (t) = f () + [ f(0+) – f()] e -t/
稳态值 初始值 时间常数
§6-6 三要素法

## Slide 51
一.求初始值 f(0+)
1.先求uC(0-)、iL(0-)
2.做t = 0+时等效电路
C—用电压值等于uC(0+)的电压源置换
L—用电流值等于iL(0+)的电流源置换
二.求稳态值 f(∞)
3.在t = 0+的等效电路中求各初始值
在t =∞的电路中求 f(∞)
C—开路 L—短路
三.求时间常数τ
在换路后的电路，求动态元件两端看进去戴维南等效电阻：
RC电路：τ =ROC
RL电路：τ =L/RO
三要素法

## Slide 52
元件的等效电路汇总
电 路 元 件 | t = 0+ | t  
R
R
i
C
+ – uC(0) = 0
i
C
+ – uC(0) = U0
i
R
+ u–
iL(0) = 0
+ uL–
L
iL(0) = I0
+ uL–
L
L
L
L
C
C
C
+ U0–
I0

## Slide 53
第七章 二阶电路
§7-1 LC电路中的正弦振荡
§7-2 RLC串联电路的零输入响应
§7-3 RLC串联电路的零状态响应和全响应
§7-4 GCL并联电路的分析

## Slide 54
R、L、C 取值不同，根号里的值有四种不同情况。
设解为
uC(t) = Kest 代入微分方程
LCs2Kest + RCsKest + Kest = 0
( LCs2 + RCs + 1 ) Kest = 0
特征方程的根（固有频率）
2L
R
=-
±
2L
R
(
)2
LC
1
-
s1, 2 =
RC ±
(RC)2 - 4LC
2LC
-
+ RC
d2uC
dt 2
LC
duC
dt
+ uC = 0
特征方程 LCs2 + RCs + 1 = 0
求解 RLC电路的二阶微分方程
L
i
R
+
uS
-
C
+
uC
-
+
+
-
-
uR
uL

## Slide 55
RLC电路二阶微分方程求解时，根号里数值的四种不同情况的比较
过阻尼 |  |  | s1、s2 为两个 不相等的负实数
临界阻尼 |  |  | s1、s2 为两个 相等的负实数
欠阻尼 |  |  | s1、s2 为 一对共轭复数
无阻尼 |  | R = 0 | s1、s2 为 一对共轭虚数
— 称为阻尼电阻
2L
-R
=
±
2L
R
(
)2
LC
1
-
s1, 2 =
RC ±
(RC)2 - 4LC
2LC
-
2L
R
(
)2
LC
1
-
令
= 0
非振荡性衰减
无振荡衰减
振荡衰减
无衰减等幅振荡

## Slide 56
GCL并联电路，四种不同情况的比较
过阻尼 | G>Gd | 不相等的负实数 s1= – 1、s2= – 2 | 
临界阻尼 | G=Gd | 相等的负实数 s1= s2 = –  | 
欠阻尼 | G<Gd | 一对共轭复数 | 
无阻尼 | G = 0 | 一对共轭虚数 | 
2C
G
s1,2 = -
±
2C
G
(
)2
LC
1
-
阻尼电导
Gd = 2 —
L
C
–—
可从物理概念上分析为何在RLC串联电路中R>Rd为过阻尼，而在GCL并联电路中G>Gd为过阻尼
iL(t)
iL(t)